# Text boxes

Divers:

Tables Brasseur 0,40x2,20 M (propriété ASBL Le Fusil 063/221666 Mr Vanderelst): 440

Tables 0,50x1,00 M : 200

Chaises : 900

Podium 1,00x2,00 M : 24

Hall R:

Hauteur Maximum Utilisable: 3,95 M

Porte Coulissante R->A: 3,50x2,05 M

Sortie de secours: 0,68x2,05 M

Hall C:

Hauteur Maximum Utilisable: 5,00 M

Volet de Sortie: 4,48x5,00 M

Structure Hall

Hall A - B:

Hauteur Maximum Utilisable: 6,50 M

Hauteur rail électrique 1-3: 6,60 M

Hauteur rail électrique 2 : 7,30 M

Distance Poutre Maitresse : 7,50 M de B vers A

Issues de secours : grandes 1,63x2,05 M – petites 0,68x2,05 M

Point d'eau + décharge (B->A): 7,60M; 14,20M; 26,70M; 32,20M; 40,60M; 47,60M; 3 rangées ¼ largeur-½ largeur-¾ largeur hall Hauteur Rideau : 4,62 M

Volet B->C: 3,60x4,00 M

Pour vos plans d'implantations, il est intéressant de tenir compte des rails électriques pour la fourniture d'électricité car les coffrets électriques doivent se trouver à la verticale des rails.

Vestiaire :

4 prises murales 230V - 16A

Les dalles en béton des Halls A et B font +/- 5 mètre de côté.

Hall R :

3 prises murales 230V - 16A

1 prises murales RJ45

Hall C : 3x400V+N+T - 250A

3 rails avec coffrets 230V-2x16A

2 prises murales 3x400V+N+T - 63A (CEE)

1 prise murale 3x400V+N+T - 32A (CEE)

2 prises murales 3x400V+T - 16A (CEE)

2 prises murales 230V - 16A

Hall B:

3 rails avec prises 3x400V+N+T - 63A (CEE)  (9 prises/rail)

2 prises murales 3x400V+N+T - 63A (CEE)

2 prises murales 3x400V+N+T - 32A

4 prises murales 230V -16A

2 prises murales RJ45

Hall A:

3 rails avec prises 3x400V+N+T - 63A (CEE) (8 prises/rail)

2 prises murales 3x400V+N+T - 63A (CEE)

2 prises murales 3x400V+N+T - 32A

5 prises murales 230V - 16A

2 prises murales RJ45

1 boitier raccordement 3x400V+N+T - 125A

1 prise extérieure 3x400V+N+T - 32A

Alimentation électrique: 3x400V + N +T -  500A

Rail: 3x400V+N+T - 125A, prises 3x400V+N+T - 63A (CEE)

Coffret Multiprises (50 coffrets + 50 câbles de 10 M) 
pour rail (10m de câble):

Entrée: 3x400V+N+T - 63A (CEE)

Sortie: 2x2 prises 230V monophasées – 2x16A,

1 prise 3x400V+N+T - 32A (CEE)

0,94x0,92

H 2,97M

H porte 2,00M

H 2,94M

H porte 2,00M

3,95M

1,68M

4,75M

2,90M

2,75M

6,43M

1,64M

1,64M

Hall entré A

4,75M

6,13M

1,64M

1,64M

Hall entré B

H 2,71M

H porte 2,00M

Vestiaire

0,80 M

3,50 M

4,75 M

15,00 M

Schéma Bar A-R

Schéma Bar C

Légende Bars

Machine à glaçons

Plan de travail

Egouttoirs

Evier, égouttoirs

Pompes à bière

Frigo

Schéma Bar B

B

A

C

Schéma Cuisine

Étagère

Évier

Lave-vaisselle

Table de travail

Frigo 2xGN2/1

Armoire

Boiler

Four multi fonction GN1/1

Cuisinière

Taque de cuisson

Friteuse 2x12l

Portes